# Bruksanvisning med PU-rutelim

NB! GRUNDIG RENGJØRING ER VIKTIG VED RUTESKIFT!

- Demonter den ødelagte ruten

- Rengjør stolpen nøye med Acrylcleaner.

- Skjær ned gammelt lim på bilen til en passende høyde, anbefalt         0,5 -1mm.

- Sjekk gammel limfuge med en blåsespiss for å se løse limrester som kan lage vannlekkasjer.

- Dersom eksisterende lim på bilen er nyskåret (ikke stått mer enn 1 time), trenger man ikke å bruke primer fordi underlaget allerede har optimal heft.

- Dersom eksisterende lim har stått mer enn 1 time må det brukes en aktivator for å oppnå optimal heft. Påfør Klarprimer på bilen i et tynt lag med en tørr og lofri klut, la den tørke i 10 min. Eventuelt bruk Varioprimer, påfør denne i et tynt lag med elefant Q-tips. La denne tørke i 10 min.

- Preparering av den nye ruten:

Rute med keramikkant: Matt keramikkanten med matteklut korning P100, eventuelt slipepapir korning 400/500. Dette gjelder spesielt ruter som har en glatt og hard keramikkoverflate. Rengjør keramikk kanten med Basic Cleaner S. Tørket rensevæske kan fjernes med Glassrens.

Monter eventuelle lister.

- Påfør Klarprimer med en lofri klut, i en tynn film. Eventuelt Varioprimer med elefant Q-tips. La primeren tørke i ca. 10 min.

OBS! primer skal påføres i et tynt lag.

- Rute uten keramikkant: Rengjør ruten med Glassrens. Påfør deretter Varioprimer (for UV-beskyttelse). Primeren skal deretter tørke i ca. 10 min.

Rute med PU-lim fra ruteprodusent: Vask nøye med Acrylcleaner og skjær ned limet på ruten. Påfør det nye rutelimet innen 1 time. Dersom dette overholdes trenger man ingen primer fordi nyskåret lim har optimal heft.

Rute med påvulket gummilist, hvor limet skal legges på listen: Gummilisten må aktiveres med et tynt lag med Klarprimer. Tørketid 10 min.

- Legg limet på ruten eller bilen i ønsket mengde og høyde. Anbefalt  1,5 cm høyde.

Åpen tid ca 12 - 15 min. Dette er tiden til ruten skal være montert.    Følg limets spesifikasjoner.

Acrylcleaner, art.nr 1893 90       Basic Cleaner S, art.nr 0890 024 6

Glassrens, art.nr 0890 024 1       Klarprimer, art.nr 0890 024 5

Varioprimer, art.nr 0890 024 010/ 021

Lofri klut, art.nr 0899 800 320   Matteklut, art.nr 0585 805 100