# Bruksanvisning med MS-rutelim

NB! GRUNDIG RENGJØRING ER VIKTIG VED RUTESKIFT!

- Demonter den ødelagte ruten

- Rengjør stolpen nøye med Acrylcleaner.

- Skjær ned gammelt lim på bilen til en passende høyde, anbefalt         0,5 -1mm. Påfør nytt lim innen 1 time.

- Sjekk gammel limfuge med en blåsespiss for å se løse limrester som kan lage vannlekkasjer.

- Preparering av den nye ruten:

Rute med keramikkant: Matt keramikkanten med matteklut korning P100, eventuelt slipepapir korning 400/500. Dette gjelder spesielt ruter som har en glatt og hard keramikkoverflate. Rengjør keramikkanten med Basic Cleaner S. Tørket rensevæske kan fjernes med Glassrens.

Monter eventuelle lister.

- Rute uten keramikkant: Rengjør ruten med Glassrens.

Rute med PU-lim fra ruteprodusent: Vask nøye med Acrylcleaner og skjær ned limet på ruten. Påfør det nye rutelimet innen 1 time.

- Legg limet på ruten eller bilen i ønsket mengde og høyde. Anbefalt  1,5 cm høyde.

Åpen tid ca 12 - 15 min. Dette er tiden til ruten skal være montert.  Følg limets spesifikasjoner.

Acrylcleaner, art.nr 1893 90

Basic Cleaner S, art.nr 0890 024 6

Glassrens, art.nr 0890 024 1

Lofri klut, art.nr 0899 800 320

Matteklut, art.nr 0585 805 100